Karta informacyjna przedsięwzięcia

zawierająca dane określone w art. 62a ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. 2016, poz. 353 z póź. zm.).

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Uruchomienie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii przenośnych w miejscowości Dębnica Kaszubska.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.

Inwestor:

Fundeko Korbel. Krok -Baściuk Sp.J.

Ul. Przejazd 4/77, 02-654 Warszawa

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2017r. poz. 71) cyt. „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów” przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

1.0. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Wskazana  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  granicach  administracyjnych  gminy Dębnica Kaszubska w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie. Gmina wiejska Dębnica Kaszubska ma powierzchnię 134 km2       a na jej terenie znajdują się 23 sołectwa.

Liczba ludności gminy wynosi 9759 osób.  Gęstość zaludnienia gminy wynosi 32,6 os/km2

Planowane jest przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  w istniejącym obiekcie  nie zawierającego substancji niebezpiecznych w miejscowości Dębnica Kaszubska, ul. Kościelna 17

Działki ewidencyjne objęte inwestycją:

działka nr 558/9   powierzchnia  0.3080 ha  rodzaj użytku  Ba

działka nr 558/13 powierzchnia  0.1681 ha  rodzaj użytku  Ba

działka nr 558/14 powierzchnia  0.0103 ha  rodzaj użytku  Ba

Ogólna powierzchnia działek: 0,4864 ha = 4864 m2.

Właścicielem działek są: Mariola Reinert oraz Piotr Tomasz Reinert.

Na podstawie analizy mapy ewidencyjnej obszaru inwestycji, określono, że obszar przeznaczony pod inwestycje wraz towarzysząca jej infrastruktura będzie zajmował tereny             – w całości na gruntach przemysłowych Ba.

Lokalizacja

Inwestycja będzie polegała na :

- przebudowie istniejącego budynku kubaturowego i dostosowanie go  do potrzeb nowej działalności;

- realizacji monitoringu terenu;

- dostosowanie istniejących utwardzonych miejsc postojowych :

- samochody osobowe: 5 miejsc postojowych

-samochody ciężarowe: 2 miejsca postojowe

Realizacja inwestycji wymagać będzie następujących prac adaptacyjno-budowlanych:

- przebudowa pomieszczeń socjalno-birowych

Miejsce, w którym będzie prowadzony zakład przetwarzania będzie również magazynowany zużyty sprzęt, jest on wyposażony :

• nieprzepuszczalne podłoża ( w czasie magazynowania nie przewiduje materiałów i elementów z których może nastąpić wyciek ),

• zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych,

• zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

Wjazd i wyjazd z zakładu od ulicy Kościelnej. Zjazd istniejący  na terenie działki funkcjonował   zakład produkcyjny wraz z placem magazynowym oraz manewrowym. Istniejący zjazd wymaga jedynie dodatkowego utwardzenia  i drobnych napraw – droga  w zarządzie Dróg Powiatowych     w Słupsku.

Ilość samochodów na dobę wjeżdżających i wyjeżdżających z zakładu:

- samochody osobowe: 10 szt/d

- samochody ciężarowe: 3 szt/d

Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie dla ww. obszaru obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Dębnica Kaszubska ( uchwała nr XLI/296/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska oraz przyjęcia tekstu jednolitego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska wynikającego z tej zmiany).

2.0.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

Urządzenia do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego umieszczone zostaną w hali o powierzchni 896,7 m2 i wysokości 4,70 m. Nie jest planowane wykonywanie dodatkowego utwardzenia terenu lub zmiana aktualnie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa  znajduje się w odległości ok. 150 m.

Na podstawie przeprowadzonych analiz środowiskowych można stwierdzić, że wszystkie dopuszczalne standardy jakości środowiska zostaną zachowane i nie zachodzą przesłanki dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, w rozumieniu zapisów art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

3.0.Rodzaj technologii.

Procesy przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone będą w oparciu o procesy ręcznego demontażu. Planuje się przetwarzania wyłącznie sprzętu nie zawierającego substancji niebezpiecznych. Zebrany sprzęt zawierający substancje niebezpieczne, tj. lodówki, urządzenia zawierające ekrany, czy też świetlówki będą zbierane do uzyskania partii transportowej i wysyłane do zakładów posiadających stosowne technologie i pozwolenia.

Działalność przetwarzania sprzętu  elektrycznego i elektronicznego polegać będzie na rozbiórce dostarczanego sprzętu, czasowym magazynowaniu części nadających się do ponownego użycia i odpadów pochodzących z rozbiórki oraz ich przekazaniu specjalistycznym jednostkom posiadającym wymagane zezwolenia. Inwestor zamierza przetwarzać zużyty sprzęt , którego wykaz zamieszczono w pkt.  7 Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Istniejące budynki, przeznaczone na działalność zakładu, wyposażone są w szczelne , betonowe podłoża.

Inwestycja będzie polegała na uzbrojeniu budynków w instalacje do ujmowania ewentualnych wycieków z przetwarzanego sprzętu i odprowadzenia ich poprzez instalacji , a następnie do gminnej kanalizacji sanitarnej. Proces technologiczny przetwarzania zużytego sprzętu polegać będzie na wstępnej ocenie stanu technicznego – tj. określenie czy dany sprzęt ,

bądź jego część nadaje się do ponownego użycia ( proces odzysku ) , jeśli nie sprzęt ten będzie przetwarzany w sposób ręczny za pomocą takich narzędzi jak klucze płaskie, młotki, przecinaki, proste elektronarzędzia. Transport odpadów do zakładu odbywać się będzie przy użyciu  firm zewnętrznych, posiadających odpowiednie zezwolenia.

Rozładunek oraz transport wewnętrzny sprzętu odbywać się będzie w dwóch wariantach: ręcznie lub przy użyciu wózka widłowego. W sytuacji braku możliwości skierowania przywiezionego sprzętu do hali demontażu, będzie on magazynowany w odpowiednik pomieszczeniu lub w miejscu zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi                    i utwardzonym podłożem .

Wytwarzane odpady będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie odpadu, odpowiednio oznaczonych i opisanych odpowiedni kodem.

Po przetworzeniu zużytego sprzętu odpady będą segregowane oraz umieszczone                     w pojemnikach za pomocą kodu odpadu oraz nazwie zgodnie z katalogiem odpadów.

4.0. Ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podjęcie decyzji o „wariancie zerowym” nie spowoduje zmian w dotychczasowym stanie zagospodarowania terenu oraz środowiska na terenie działek, na których planowane jest przedsięwzięcie. Niepodejmowanie przedsięwzięcia uniemożliwi wprowadzenie nowych działań na które jest zapotrzebowanie w zakresie prowadzenia odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (odpady o kodach 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 1606 05, 20 01 34, 20 01 36). W okolicy brak zakładów o podobnym profilu działania.

Ilość zatrudnionych osób pozostałby na niezmienionym poziomie.

Wariant ten nie ma wpływu na obszar Natura 2000

Planowane przedsięwzięcie należy rozpatrywać w kilku wariantach:

1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę

2. Wariant alternatywny

3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na realizacji :

- przystosowaniu istniejących obiektów w sposób umożliwiający działanie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych w istniejących obiektach  na:

działka nr 558/9   powierzchnia  0.3080 ha  rodzaj użytku  Ba

działka nr 558/13 powierzchnia  0.1681 ha  rodzaj użytku  Ba

działka nr 558/14 powierzchnia  0.0103 ha  rodzaj użytku  Ba

w miejscowości Dębnica Kaszubska  i obejmuje wyposażenie istniejących obiektów w urządzenia do przerobu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wariant alternatywny przedsięwzięcia polega na wykonaniu nowych budynków – budowy nowego zakładu na wskazanym terenie.

Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant proponowany przez wnioskodawcę gdyż zakres projektowanych robót będzie prowadzony w istniejących budynkach ( bez fazy rozbiórkowej i robót budowlanych m budynku na terenie istniejącego – działającego zakładu produkcyjnego. Po przeprowadzeniu analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o przyjęte dane i założenia technologiczne i lokalizacyjne projektowane przedsięwzięcie nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska.

Oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach działek objętych opracowaniem.

Inwestycja ma proekologiczny charakter. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wzrastają z roku na rok. Z drugiej strony notuje się bardzo niewiele zakładów o podobnym profilu działania. W odległości 60 km od planowanej inwestycji brak jest zakładów przetwarzania co powoduje, że sprzęt musi być wożony na dalekich dystansach co powoduje duże zanieczyszczenia komunikacyjne. Z tego względu planowana inwestycja będzie wpływała pozytywnie wpływała na ochronę środowiska.

5.0.Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Energia zużywana będzie do oświetlenia, ogrzewania oraz do zasilenia kompresora dla urządzeń pneumatycznych. Szacowane zużycie to ok. 8 kWh/Mg przetwarzanych odpadów. Przy założonym poziomie 4000 Mg/rok daje to zużycie na poziomie 32.000 kWh.

Procesy przetwarzania są procesami suchymi. Woda wykorzystywana będzie wyłącznie na cele socjalne.

Nie jest planowane zużycie innych surowców lub materiałów.

6.0.Rozwiązania chroniące środowisko.

Planowane procesy przetwarzania oparte są wyłącznie o manualny demontaż odpadów innych niż niebezpieczne. Ten typ przetwarzania charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością oczyszczenia frakcji w celu poddania ich recyklingowi i odzyskowi. Odpady do przetworzenia oraz odpady wytworzone w wyniku procesów przetwarzania będą gromadzone selektywnie w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie. Odpady wytworzone będą kierowane do odbiorców zarejestrowanych w rejestrze GIOŚ. Całość procesów przetwarzania będzie zamykała się w granicach hali, a oddziaływania nie przekroczą granicy działki.

7.0.Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Przy założonym systemie pracy określono, że procesy będą prowadzone przez 8 pracowników. Zakładając średnie zużycie wody na poziomie 120 l/d oznacza to, że średnie dobowe zużycie wody wyniesie około 0,96 m3/d.

•	ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Procesy przetwarzania sprzętu są procesami suchymi. Nie będzie ścieków technologicznych.

•	ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych

Wody opadowe odprowadzane są systemem studzienek deszczowych do separatora ropopochodnych i następnie wprowadzane do Strugi Warblewskiej zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym ŚR 622S-47/07 z dnia 24 grudnia 2007.

•	rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami.

W zakładzie przetwarzania będą prowadzone procesy przetwarzania R12 sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterii przenośnych zgodnie z tabelą nr 1.

Przetwarzane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne.

Tabela nr 1. Rodzaje i ilości przetwarzanych odpadów.

| Lp. | Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Mg/rok] |
| 1 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 1500 |
| 2 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 500 |
| 3 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 100 |
| 4 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 200 |
| 5 | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 200 |
| 6 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 1500 |
| 7 |  | Suma: | 4000 |

W wyniku procesów przetwarzania będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów:

Tabela nr 2. Odpady wytwarzane w wyników procesów przetwarzania.

| Lp. | Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Mg/rok] |
| 1 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 800 |
| 2 | 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 80 |
| 3 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 125 |
| 4 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 320 |
| 5 | 19 12 02 | Metale żelazne | 1175 |
| 6 | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 180 |
| 7 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 485 |
| 8 | 19 12 05 | Szkło | 100 |
| 9 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 25 |
| 10 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 435 |
| 11 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 275 |
|  |  | Suma: | 400 |

W zakładzie będą również zbierane odpady określone w tabeli nr 3. Odpady te po zebraniu partii transportowej będą wysyłane do zakładów posiadających odpowiednie technologie oraz pozwolenia.

Tabela nr 3. Odpady zbierane w zakładzie przetwarzania.

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
| 2 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 |
| 3 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 4 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 5 | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 6 | 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 7 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 8 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 9 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 10 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 11 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 12 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
| 13 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 14 | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 15 | 16 01 17 | Metale żelazne |
| 16 | 16 01 18 | Metale nieżelazne |
| 17 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 18 | 16 01 20 | Szkło |
| 19 | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
| 20 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 21 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 22 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń |
| 23 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
| 24 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |
| 25 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 26 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
| 27 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 28 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 29 | 16 06 03* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 30 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 31 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
| 32 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 33 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 34 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |
| 35 | 17 02 01 | Drewno |
| 36 | 17 02 02 | Szkło |
| 37 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 38 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 39 | 17 04 02 | Aluminium |
| 40 | 17 04 03 | Ołów |
| 41 | 17 04 04 | Cynk |
| 42 | 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 43 | 17 04 06 | Cyna |
| 44 | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 45 | 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 46 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 47 | 19 12 01 | Papier i tektura |
| 48 | 19 12 02 | Metale żelazne |
| 49 | 19 12 03 | Metale nieżelazne |
| 50 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
| 51 | 19 12 05 | Szkło |
| 52 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
| 53 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |
| 54 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
| 55 | 20 01 01 | Papier i tektura |
| 56 | 20 01 02 | Szkło |
| 57 | 20 01 10 | Odzież |
| 58 | 20 01 11 | Tekstylia |
| 59 | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 60 | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 61 | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub |
| 62 | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 63 | 20 01 35* | użyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 64 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 65 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 66 | 20 01 40 | Metale |
| 67 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |

Magazynowanie i przetwarzanie zużytych elementów odbywać się będzie w miejscach            o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni, odpornych na działanie warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w  odpadach oraz działanie warunków atmosferycznych.  Wszystkie odpady zbierane będą selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich transportu .

Zakład demontażu będzie wyposażony w stanowiska robocze w postaci specjalnych stołów warsztatowych, przygotowanych do ręcznej pracy, na których przetwarzane są poszczególne odpady.

Proces technologiczny obejmuje następujące operacje: przyjmowanie, klasyfikację  i ewidencję zużytych elementów, gromadzenie w magazynie zużytych wyrobów, przekazywanie na stanowiska demontażu oraz wydzielenie elementów.

Kolejno następuje demontaż wraz z oceną ich jakości, czyli obudowy, elementów metalowych i niemetalowych oraz części z tworzyw sztucznych. Do ostatnich etapów omawianego procesu należą: segregacja odpadów i podzespołów, przekazanie zdemontowanych elementów do magazynu części zamiennych, posegregowanych odpadów do magazynu odpadów, a pozostałości nieprzydatne do dalszego przerobu trafiają do specjalnego kontenera i przygotowywane są do transportu.

8.0.Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

W planowanym przedsięwzięciu nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko, zabytki, dobro kulturowe, krajobraz i otoczenie terenu. W bezpośrednim obszarze nie ma zabytków chronionych i archeologicznych. W związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania ograniczonego użytkowania.

9.0.Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania ze środowiska nie występują żadne obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Pod względem przyrodniczym omawiany obszar nie posiada żadnych większych wartości – nie występują tu żadne zasoby i składniki przyrody, które podlegałyby ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, w tym obszary ujęte w programie Natura 2000.

Najbliższy teren podlegający potencjalnej ochronie w ramach propozycji optymalnej sieci Natura 2000 w Polsce, zgłoszonych w ramach propozycji do Komisji Europejskiej, występujący w odległości ca. 2,0 km w kierunku południowym ograniczony jest do koryta rzeki Słupi (obszar pn. „Dolina Słupi”).  Organizmami podlegającymi ochronie w tym wypadku są: Cobitis taenia, Cottus gobio, Lampperta fluviatilis, Salmo salar, Rhodeus sericeus amarus. Są to organizmy wodne, na które dany rodzaj korzystania ze środowiska z racji ilości i rodzaju odprowadzanych ścieków (podczyszczone do wartości normatywnych wody opadowe i roztopowe nie przekraczające 7,7% przepływu) i usytuowania wylotów (w cieku – Strudze Warblewskiej będącej dopływem Skotawy, która wpływa do Słupi) nie będzie mieć żadnego znaczącego wpływu.

Najbliższy wyznaczony obszar w ramach programu Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków obejmujący teren Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” odległy o ok. 0,5 km w kierunku południowym.

Dany rodzaj korzystania ze środowiska nie będzie miał żadnego znaczącego wpływu. Zgodnie z przyjętą technologią demontażu ręcznego, nie będzie emisji zanieczyszczeń do środowiska, a oddziaływania zamkną się w granicy działki. Odprowadzane ścieki nie mogą w żaden znaczący sposób wpłynąć na ten obszar.

10.0.Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

W ocenie oddziaływania na bezpieczeństwo powinna znajdować się informacja, które aspekty bezpieczeństwa stanowią główny powód do wyboru danego rozwiązania.

Należy zatem zwrócić uwagę, iż teren nieruchomości przeznaczony do wykorzystania na cele zakładu  jest zagospodarowany i użytkowany. Zjazd ( komunikacja ) z drogi powiatowej na teren istniejącego zakładu jest istniejący, a natężenie ruchu po przeprowadzeniu zmian funkcjonalnych ulegnie zmniejszeniu .

W  istniejącym  funkcjonowaniu zakładu  nie odnotowano kolizji i wypadków komunikacji drogowej.

Zatem w prowadzonej analizie aspekty bezpieczeństwa są ustalone i nie wymagają wprowadzenia dodatkowych rozwiązań  i zabezpieczeń .
c) sformułowanie celów bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
d) analiza oddziaływań proponowanego wariantu planowanej lub projektowanej drogi na bezpieczeństwo otaczającej sieci dróg,

11.0.Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Poniżej zamieszczono tabele zawierające dane dotyczące poszczególnych działek ewidencji gruntów w zasięgu projektowanej inwestycji.

| nr działki | użytek | powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 533/3 | dr | 0.40 ha |
| 533/2 | dr | 0.41 ha |
| 533/4 | dr | 0.02 ha |
| 558/4 | ŁIV | 0.38 ha |
| 559 | B | 0.09 ha |
| 560 | Wp | 0.29 ha |
| 558/20 | ŁIV, Bi | 1.5487 ha |
| 558/8 | B | 0.0142 ha |

12.0.Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). zgodnie z art. 3 pkt 23 przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast pod pojęciem  poważnej  awarii  przemysłowej  w  myśl  art.  3 pkt 24 rozumie  się  poważną  awarię w zakładzie.

Ze względu na brak występowania substancji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479), oceniana inwestycja, nie jest zaliczana do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie zachodzi w jego przypadku konieczność określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko wskutek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

13.0.Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko.

Przewidywany rodzaj i ilość odpadów określono w tabeli nr 1, nr 2 i nr 3 ( pkt 7 )

14.0.Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Zakres projektowanych robót nie przewiduje wykonywania żadnych prac rozbiórkowych.

15.0.Ocena oddziaływania na klimat oraz różnorodność biologiczną, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.

• łagodzenie zmian klimatu – taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, który nie przyczynia się do pogłębiania się zmian klimatu;
• adaptacja do zmian klimatu – taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu;
• różnorodność biologiczną – zgodnie z art. 2 Konwencji o różnorodności biologicznej: zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz pomiędzy ekosystemami.

Jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych jest utrata różnorodności biologicznej. Pięć głównych czynników mających wpływ na różnorodność biologiczną: utratę i fragmentację siedlisk, nadmierną eksploatację i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, inwazyjne gatunki obce oraz zmiany klimatu.

Przewidywany teren inwestycji położony jest w terenie zabudowanym, w obszarze – istniejące zabudowania produkcyjne, graniczy z terenami i obiektami użytkowanymi.

Bezpośrednio w terenie, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie nie występują żadne przestrzenne formy ochrony przyrody w rozumieniu j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.        o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), a także indywidualne formy ochrony przyrody w postaci: pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Nie prowadzi się również w obszarze opracowania innych szczególnych działań ochronnych, zwłaszcza ochrony czynnej.

W trakcie obserwacji nie wykazano istnienia chronionych gatunków roślin, grzybów          i porostów na terenie planowanej inwestycji.

Roślinność  naturalna nie występuje w obszarze inwestycji.

Na badanym obszarze nie stwierdzono również istnienia gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Na  wskazanym obszarze oraz w najbliższym otoczeniu  brak jest cennych elementów szaty roślinnej, nie stwierdzono występowania gatunków rzadkich i zagrożonych.

Ptaki zasiedlające teren planowanej inwestycji są typowe dla regionu i dominują tu gatunki powszechnie występujące.

Zakres działalności, przyjęte technologie,  sposób prowadzenia prac eliminują wpływ na  klimat oraz różnorodność biologiczną na danym obszarze.

16.0.Oddziaływanie na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia skutków zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe.

- bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie,

- bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu

- bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport towarzyszący przedsięwzięciu,

- działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych,

- działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych,

- pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię towarzyszącą.

Analizując przedsięwzięcie pod kątem przystosowania do postępujących zmian klimatu należy uwzględnić m. in. elementy związane z klęskami żywiołowymi takimi jak:

• powodzie – przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi;

• pożary – poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie terenu – przecinki, systemy awaryjne, ognioodporne materiały budowlane, służby kryzysowe, drogi ewakuacyjne,
• fale upałów – poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie terenu – zacienienie, dachy pokryte roślinnością, klimatyzację, ochronę zbiorów, ochronę przeciwpożarową, zapewnienie wody dla zwierząt, ingerencję w obieg powietrza, pochłanianie lub generowanie wysokich temperatur – wyspy ciepła, emisje lotnych związków organicznych i tlenków azotu, materiały budowlane odporne na wysokie temperatury, materiały pochłaniające lub odbijające światło słoneczne – rodzaj, kolor,
• susze – poprzez np. systemy oszczędzania wody – technologiczne i bytowe, gromadzenie wód deszczowych i roztopowych, przygotowanie na mniejszą dostępność i gorszą jakość wody oraz zwiększone zapotrzebowanie na wodę, ochronę zbiorów, ochronę przeciwpożarową, lokalizacja na obszarze o dużym zagrożeniu pożarowym, zapewnienie wody dla zwierząt, ochrona krajobrazu (ochrona zieleni), zachowanie ciągłości siedlisk, retencja wodna, zapotrzebowanie przedsięwzięcia na wodę, wpływ na warstwy wodonośne, instalacje oczyszczania ścieków umożliwiające odzysk wody, obieg zamknięty wód technologicznych,
• nawalne deszcze i burze – poprzez np. konstrukcję, odprowadzanie wody, wpływ na retencję powierzchniową, stopień izolacji terenu, zagospodarowanie terenu – zalesienie, tereny zielone, awaryjne zasilanie – energia, woda, sieć teleinformatyczna, ochronę przed podtopieniami – lokalizację, piorunochrony, ryzyko wycieku zanieczyszczeń, wbudowanie zasuw burzowych do systemów odwadniających w celu ochrony wnętrz przed zalaniem na skutek cofnięcia się ścieków, właściwe odwodnienie terenu przedsięwzięcia, służby kryzysowe, drogi ewakuacyjne,
• silne wiatry – poprzez np. konstrukcję, ryzyko przewróconych obiektów w sąsiedztwie np. drzew, masztów, awaryjne zasilanie – energia, woda, sieć teleinformatyczna, służby kryzysowe,
• katastrofalne opady śniegu – poprzez np. konstrukcję, jej stabilność, awaryjne zasilanie, eksploatację np. usuwanie śniegu z dachów, sposoby usuwania śniegu z chodników i jezdni (i ich wpływ na wody, gleby i roślinność), ochrona przed lawinami,
• fale mrozu – poprzez np. konstrukcję, awaryjne zasilanie – energia, woda, sieć teleinformatyczna, materiały budowlane odporne na niskie temperatury, ochrona przed szkodami wywołanymi zamarzaniem i odmarzaniem – wodociągi, drogi,
erozji, ryzyko wycieku zanieczyszczeń,

• osuwiska – przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami narażonymi osuwiskami;.

W odniesieniu do wpływu na różnorodność biologiczną każdego przedsięwzięcia należy uwzględnić m. in. elementy takie jak:

• interakcje przedsięwzięcia z chronionymi gatunkami oraz siedliskami gatunków – np. wpływ na liczebność i kondycję populacji, wpływ na niszę ekologiczną gatunku, utrata siedliska, fragmentacja siedlisk, izolacja siedliska, zaburzenie funkcji pełnionych przez siedlisko, wpływ na ekosystem kluczowy dla gatunku, rozprzestrzenianiem się inwazyjnych gatunków obcych,

• interakcje przedsięwzięcia z obszarami chronionymi, których celem jest ochrona gatunków, siedlisk gatunków i ekosystemów – np. analiza zakazów obowiązujących na terenie i otulinie obszaru,
• wpływ przedsięwzięcia na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność, fragmentację, skład gatunkowy, gatunki napływowe, mozaikowatość (zadrzewienia śródpolne, żywopłoty, oczka wodne), korytarze ekologiczne,

• wpływ przedsięwzięcia na usługi ekosystemowe, inaczej funkcje ekosystemów (korzyści czerpane z naturalnych ekosystemów np. siedliska dla gatunków, zdolności retencyjne terenów i zbiorników wodnych, zdolności oczyszczania ścieków, zasoby wody, zasoby surowców, minimalizacja oddziaływań klimatycznych – np. zadrzewienia chroniące przed wiatrem, czy zapewniające cień, wartości krajobrazowe, zasoby rekreacyjno-wypoczynkowe),
• interakcje przedsięwzięcia z gatunkami (np. cennymi, rzadkim, wskaźnikowymi, ginącymi, endemicznymi, granicznymi, introdukowanymi, inwazyjnymi, o znaczeniu dla naturalnych procesów – np. zapylania kwiatów) oraz siedliskami tych gatunków – np. wpływ na liczebność i kondycję populacji, wpływ przedsięwzięcia na siedliska gatunku, wpływ na ekosystem kluczowy dla gatunku, rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych,
• interakcje przedsięwzięcia z siedliskami gatunków – np., utrata siedliska, fragmentacja siedliska, izolacja siedliska, zaburzenie funkcji pełnionych przez siedlisko, wpływ na niszę ekologiczną gatunku, wpływ na ekosystem kluczowy dla gatunku,
• interakcje przedsięwzięcia z elementami środowiska powodujące utratę różnorodności genetycznej.

### przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

- poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi;

- poza gruntami leśnymi i w odległości większej niż 100m od nich;

- poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8,9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- w odległości większej niż 0,5 km od ustanowionego obszaru górniczego ustanowionego dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową;

- w odległości większej niż 250m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  ochrony środowiska. Najbliższe tego  typu  tereny znajdują się odległości >300m.

17.0.Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji.

Największym źródłem emisji niebezpiecznych substancji do powietrza oraz skażenia gleb jest emisja antropocentryczna wynikająca z działalności człowieka.

Głównymi źródłami emisji są:

- elektrociepłownie,

- komunikacja samochodowa

-  sektor niskiej emisji  z małych i niezorganizowanych źródeł – małe kotłownie, paleniska domowe domów jedno i wielorodzinnych, które są najważniejszymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na obszarach wiejskich.

Zanieczyszczenie środowiska dotyczy wszystkich jego elementów, tzn.: powietrza, gleby i wody.

Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają : tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie.

Emisja zanieczyszczeń zwiększa ryzyko występowania poważnych schorzeń układu oddechowego i układu krążenia, zwłaszcza w skali lokalnej, w śród osób narażonych na zwiększoną ekspozycję na zanieczyszczenia komunikacyjne.

W trakcie działalności zakładu głównym źródłem emisji substancji do powietrza będzie transport drogowy, jak również samochody osobowe (dojazd pracowników). Ten etap nie będzie się wiązał ze zorganizowaną emisją do powietrza atmosferycznego.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia woda na cele socjalno - bytowe będzie pochodziła      z istniejącej instalacji wodociągowej, ścieki socjalno-bytowe są odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W fazie eksploatacji będą powstawały odpady w tym odpady komunalne związane              z przebywaniem i pracą ludzi, gromadzone w do tego celu przystosowanych zamykanych  pojemnikach i wywożone przez firmę specjalistyczną na gminne wysypisko..

załączniki:

1) Mapa ewidencyjna obszaru inwestycji;

2) Wypis z rejestru gruntu dla obszaru inwestycji;

| …………………………………… | …………………………………………………………… |
| --- | --- |
| data sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia | podpis autora Karty informacyjnej przedsięwzięcia |

Materiały pomocnicze:

1.System magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego        i elektronicznego autor: mgr inż.Anna Kasjaniuk fundacja zielone płuca polski

2. Okularczyk M., Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Adaptacja pomieszczeń produkcyjnych Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie na zakład przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych”, Katowice, 2006

3. Ocena oddziaływania na klimat oraz różnorodność biologiczną | Luty 24, 2016 artyku 
Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko mgr Michał Roszyk,

4. GUS, Ochrona Środowiska; 2009.

5. Dr inż. Piotr Michalik – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Płocku,

podstawa prawna:

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
• ustawa z dnia tj, Dz. U. 217 poz.519 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej  Polskiej z dnia 10 lutego 2017r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu- Prawo ochrony środowiska,
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,
• Dyrektywa 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa zmieniająca weszła w życie 15 maja 2014 r., a państwa członkowskie mają czas na transpozycję jej przepisów do 16 maja 2017 r.).

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)

• Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny