SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45255600-5 - roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie ścieków

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

Czarna Dąbrówka

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z art. 31.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( z późniejszymi zmianami)  stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Spis treści:

1.Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiot  opracowania specyfikacji technicznej

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

1.4 Ogólne wymagania dotyczące projektu i wykonywanych robót budowlanych

1.5. Wymagania techniczne

2. Materiały.

2.1. Rurociągi i armatura

2.2. Oczyszczalnie ścieków

2.3. Studnie chłonne

2.4. Drenaż rozsączający

2.5. Tunele filtracyjne

2.6. Materiały na podsypkę rurociągu

2.7. Materiały na obsypkę  rurociągu

2.8. Beton

2.9. Materiały elektryczne

3. Sprzęt.

4.Transport i składowanie

4.1. Transport rur, kształtek, studzienek i kabli.

4.2. Transport mieszanki betonowej

4.3. Transport urządzeń technologicznych

4.4 Składowanie

5. Wykonanie robót

5.1.Roboty ziemne

5.2. Roboty montażowe

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Uwagi końcowe

9. Wymagane załączniki do SIWZ

- CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane  polegające na  dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) będących indywidualnym systemem oczyszczania ścieków do 50 OLM (RLM).

Wykaz ilości oczyszczalni objętych zamówieniem w zależności od przepływu:

- Typ A:   1 – 5   RLM przepustowość dobowa nominalna 0,80 m3/d –  24 szt.

- Typ B:   6 – 9   RLM przepustowość dobowa nominalna 1,44 m3/d –  23 szt.

- Typ C: 10 – 14 RLM przepustowość dobowa nominalna 2,52 m3/d –   3 szt.

Zakres robót zawarty został w projekcie budowlanym i  w przedmiarach.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego. Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami ściek surowy z budynków mieszkalnych. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający, tunele filtracyjne lub studnie chłonne. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych.

PBOŚ muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A1:2009 oznakowane znakiem CE na podstawie pełnych raportów z badań wykonanych w laboratorium notyfikowanym. Wymaga się załączenia do oferty (kompletnych) pełnych raportów z badań wydanych dla konkretnego typoszeregu urządzeń potwierdzających zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Raporty muszą być wystawionych przez laboratorium notyfikowane, których wykaz umieszczony jest na stronie Komisji Europejskiej.

Ponadto Raporty oraz Dokumentacja Techniczna Producenta (DTR): instrukcja montażu,  instrukcja obsługi, instrukcja eksploatacji i karta gwarancyjna dotycząca urządzenia musi być potwierdzona przez laboratorium notyfikowane , które wykonywało badania zgodnie z załącznikiem B ww. normy.

Podstawowe wymaganie dotyczące PBOŚ:

1. Technologia oczyszczania ścieków – niskoobciążony osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym. Nie dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania ścieków.

2. Bezwzględnym warunkiem dopuszczającym PBOŚ jest wykazanie w raporcie z badań na skuteczność oczyszczania ścieków wykonanym przez laboratorium notyfikowane parametrów azotu i fosforu.

3. Proces oczyszczania ścieku musi zachodzić w jednym zbiorniku. Nie dopuszcza się, aby procesy oczyszczania zachodziły w więcej niż jednym zbiorniku.

4. Dopuszcza się zbiorniki PBOŚ   wykonane ze stali nierdzewnej, włókna szklanego, z PEHD metodą rozdmuchu lub rotomuldingu. Zbiornik bioreaktora musi być monolityczny. Z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia w gruncie nie dopuszcza się zastosowania zbiorników z PEHD spawanych, zgrzewanych lub skręcanych śrubami.

5. Minimalna wytrzymałość zbiornika oczyszczalni na zgniatanie 55 kN/m2. Minimalna wytrzymałość hydrostatyczna 40 kN/m2. Powyższe parametry wytrzymałościowe dotyczą bioreaktora o najmniejszej przepustowości z typoszeregu.

6. Bioreaktor oczyszczalni musi posiadać fabrycznie wykonane uchwyty umożliwiające przytwierdzenie kotwami do płyty żelbetowej. Kotwienie zabezpieczy zbiornik przed wyparciem przez dynamicznie zmienny poziom wód gruntowych. Możliwość kotwienia musi wynikać z DTR, instrukcji montażu producenta.

7. Korpus zbiornika posiada kształt w postaci leja Imhoffa.

8. Bioreaktor musi posiadać możliwość posadowienia na głębokości 1,2 m.ppt. licząc od poziomu gruntu do rzędnej wejścia kanalizacyjnego bez obsypki piaskowo-cementowej.

9. Nie dopuszcza się do zarządzania procesem oczyszczania ścieków stosowania automatyki, tj. sterowników cyklu pracy napowietrzania, zegarów sterujących, itp. Oczyszczalnia nie może również posiadać ręcznej regulacji przepływu ścieków między komorami.

10. Oczyszczalnia musi posiadać możliwość wykonania wlotu ścieku surowego pod dowolnym kontem do wylotu ścieku oczyszczonego.

11. W przypadku braku możliwości dojazdu do bioreaktora wozu asenizacyjnego wymaga się aby oczyszczalnie miały możliwość usuwania osadu nadmiernego  do  worka osuszającego lub systemu porównywalnego. Powyższa opcja usuwania osadu nadmiernego bez konieczności dojazdu wozu asenizacyjnego musi być potwierdzona w załączonych do oferty  dokumentach oraz DTR Producenta.

12. Nie dopuszcza się bioreaktorów oczyszczalni posiadających tą samą średnicę zbiornika i pokrywy.

13. Minimalna zasypka gruntu na zbiorniku musi wynosić 40 cm.

14. Maksymalna częstotliwość usuwania osadu z bioreaktora 2 razy na 12 miesięcy.

15. Wymagana minimalna gwarancja producenta na bioreaktor 15 lat potwierdzona w DTR producenta.

16. Wymaga się dobrania bioreaktorów o minimalnych parametrach przepustowości dobowej oraz wydajności godzinowej zgodnych z niżej zamieszczoną tabelą.

| Liczba mieszkańców RLM | Typ | Minimalna wydajność godzinowa m3/h | Qdnom [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | A | 0,28 | 0,8 |
| 6-9 | B | 0,38 | 1,44 |
| 10-14 | C | 0,75 | 2,52 |

17. Producent urządzeń musi spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001:2004, oraz zarządzania jakością ISO9001:2008, potwierdzonej certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą w tym zakresie.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów równoważności zawartych w punkcie 2.2 STWiOR. Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy.

  - Przedmiot  opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań dotyczących  wykonania i odbioru robót związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na  terenie gminy Czarna Dąbrówka zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralną częścią dokumentacji przetargowej i w sposób  ścisły określa potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie się do złożenia oferty, zastosowania materiałów i urządzeń i sposobu oraz jakości wykonania robót.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje całość robót niezbędnych do wykonania zadnia budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia.

Zakres robót:

- przejęcie i przygotowanie placu budowy,

- wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

- dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,

- roboty ziemne,

- wykonanie urządzeń do odprowadzenia ścieków,

- wykonanie przyłącza elektrycznego,

- rozruch techniczny i technologiczny,

- wykonanie badania ścieków oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

- przeszkolenie użytkowników – potwierdzone na piśmie,

- przegląd po roku eksploatacji.

  - Ogólne wymagania dotyczące  wykonywanych robót budowlanych

Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za:

- ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót,

- uszkodzone bądź  zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć  wszelkie prace

przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność  z dokumentacją  techniczną, pozwoleniem na budowę  i specyfikacją  techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią  część  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chociażby w jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność  ich ważności:

- specyfikacje techniczne,

- dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów, uproszczeń  lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie zobowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.

Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy w zakresie przygotowania oferty. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty powinien wykonać wizję lokalną na terenie wszystkich działek objętych projektem. W przypadku wystąpienia niejasności lub stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót Wykonawca zobligowany jest do wystąpienia do Zamawiającego o wyjaśnienie w formie pytań w ramach zamówienia publicznego.

Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową i/lub materiałową wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.

Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć  świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją  projektową  lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą  jakość  elementu budowli materiały takie będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

  - Wymagania techniczne

Nadzór  może  dopuścić  do  użycia  tylko  materiały, które posiadają dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 92, poz 882).

Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić wszelkie dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia  do zastosowania w budownictwie na terytorium Polski. Materiały,  dla  których  ww.  dokumenty  są   wymagane  przez  ST muszą posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą  posiadać  ww.  dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez   laboratorium posiadające odpowiednie  uprawnienia.

Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dopuszczających wyrób do zastosowania w budownictwie oraz protokoły z przeprowadzonych badań typu wyrobu. Materiały budowlane nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do użycia w ramach zamówienia.

- MATERIAŁY

  - Rurociągi i armatura

Kanał grawitacyjny  ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować  rury PVC o średnicy  DN = 110, 160 mm,  SN4 (rurociągi w pasach zieleni) i SN8 (rurociągi w terenie najazdowym, chodnikach), łączone na uszczelkę  gumową.

Kanały  ścieków oczyszczonych grawitacyjne zaprojektowane są  z rur z PVC o  średnicy DN  = 110, 160 mm (jak na rys.)  Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć  widocznych uszkodzeń  na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być  zgodne z odpowiednimi normami.  Każda rura i kształtka powinna by  fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,  rodzaju materiału, oznaczenie szeregu,  średnicy zewnętrznej w mm, grubości  ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć  powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do bioreaktora należy wykonać zgodnie z normą PN EN 752:2008. Odcinki kanału sanitarnego zlokalizowane w strefie przemarzania należy ocieplić otuliną styropianową o grubości min. 5 cm lub granulatem styropianowym zgodnie z opisem zawartym w projekcie. Otulina styropianowa izoluje cieplnie medium przesyłane w rurociągach przed działaniem niskich jak również wysokich temperatur otoczenia. Izolacje należy zabezpieczyć folią budowlaną PE z dociskiem taśmą przemysłową.  Wszelkie przejścia kanału sanitarnego pod przejazdami należy wykonać w rurach osłonowych. Kanał sanitarny należy układać na podsypce piaskowej. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe.

  - Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków (PBOŚ):

- oczyszczalnia ścieków zwana dalej również oczyszczalnią, urządzeniem, reaktorem biologicznym, zbiornikiem musi spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+Al:2009 potwierdzone pełnym raportem z badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium  oraz być oznakowana znakiem CE;

- producent urządzeń musi spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001:2004, oraz zarządzania jakością ISO9001:2008, potwierdzonej certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą w tym zakresie.

TECHNOLOGIA:

Do biologicznego oczyszczania ścieków dopuszcza się reaktory oparte na technologii połączonego niskoobciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego. Nie dopuszcza się zmiany technologii pracy PBOŚ.

Oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+Al:2009.

Bezwzględnym warunkiem dopuszczającym PBOŚ jest wykazanie w raporcie z badań na skuteczność oczyszczania ścieków wykonanym przez laboratorium notyfikowane parametrów azotu i fosforu.

Producent urządzeń musi spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001:2004, oraz zarządzania jakością ISO 9001:2008, potwierdzonej certyfikatami

wydanymi przez jednostkę certyfikującą w tym zakresie.

W celu eliminacji procesów gnilnych dla zmniejszenia ryzyka występowania przykrych zapachów, wymaga się, aby proces oczyszczania ścieków odbywał się bez zastosowania osadnika gnilnego lub komory osadnika wstępnego. Proces oczyszczania ścieku musi zachodzić w jednym zbiorniku. Nie dopuszcza się, aby procesy oczyszczania zachodziły w więcej niż jednym zbiorniku. Wymóg zastosowania PBOŚ jednozbiornikowej wynika z tego, że część działek objętych projektem posiada ograniczoną możliwość zabudowy wynikającą z wielkości działki, istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej i planowej budowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Dopuszcza się zbiorniki PBOŚ   wykonane ze stali nierdzewnej, włókna szklanego, z PEHD metodą rozdmuchu lub rotomuldingu. Zbiornik bioreaktora musi być monolityczny. Z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia w gruncie nie dopuszcza się zastosowania zbiorników z PEHD spawanych, zgrzewanych lub skręcanych śrubami.

Z uwagi na występujące trudne warunki gruntowe  na części działek wymagana jest minimalna wytrzymałość zbiornika oczyszczalni na zgniatanie 55 kN/m2. Minimalna wytrzymałość hydrostatyczna 40 kN/m2. Powyższe parametry wytrzymałościowe dotyczą bioreaktora o najmniejszej przepustowości z typoszeregu.

Występujący na terenie części działek wysoki poziom wód gruntowych powoduje konieczność zastosowania zbiorników oczyszczalni, które posiadają fabrycznie wykonane uchwyty umożliwiające przytwierdzenie kotwami do płyty żelbetowej. Kotwienie zabezpieczy zbiornik przed wyparciem przez dynamicznie zmienny poziom wód gruntowych. Możliwość kotwienia musi wynikać z DTR, instrukcji montażu producenta.

Zróżnicowane posadowienia wyjść kanalizacyjnych z budynków mieszkalnych może powodować konieczność zastosowania dodatkowych przepompowni ścieku surowego. Przepompownia ścieku surowego stanowi najbardziej awaryjny i energochłonny element instalacji PBOŚ. Pragnąc wyeliminować zbędne koszty montażu i eksploatacji przepompowni ścieku surowego należy zastosować zbiorniki oczyszczalni, które można posadowić na głębokości 1,2 m.ppt. licząc od poziomu gruntu do rzędnej wejścia kanalizacyjnego bez obsypki piaskowo-cementowej.

Urządzenia muszą mieć następujące przepustowości:

- Typ A:			0,80m3/d,

- Typ B: 		1,44m3/d,

- Typ C:       		2,52m3/d,

Z uwagi na możliwe awarie i wiążące się z tym wysokie koszty ewentualnego serwisu nie dopuszcza się stosowania automatyki, tj. sterowników cyklu pracy napowietrzania, zegarów sterujących, itp. Oczyszczalnia nie może również posiadać ręcznej regulacji przepływu ścieków między komorami.

Przepływ ścieków w poszczególnych komorach powinien zachodzić samoczynnie, a napowietrzanie ścieków jest procesem ciągłym. Bioreaktor musi być wyposażony w dwie komory, gdzie I komora napowietrzania z osadem czynnym jest bez dna, umieszczona mimośrodowo i będzie wyposażona w nieruchome złoże biologiczne z tworzywa sztucznego PP (polipropylen). II komora jest osadnikiem wtórnym, którego wielkość pozwoli na zmaksymalizowanie procesu klarowania się oczyszczonych ścieków. Ponadto osadnik wtórny musi być wyposażony w przelew pilasty uniemożliwiający wydostanie się poza oczyszczalnię osadu nadmiernego. Zamawiający wymaga zastosowania oczyszczalni posiadającej korpus w kształcie leja Imhoffa, który zwiększy sztywność całej konstrukcji i równomiernie rozłoży siły nacisku oczyszczalni w gruncie oraz ograniczy powierzchnię odkładania się osadu w zbiorniku, który może zagniwać i przez to powodować niekorzystne reakcje fermentacyjne.

Oczyszczalnia musi posiadać możliwość wykonania wlotu ścieku surowego pod dowolnym kontem do wylotu ścieku oczyszczonego. Funkcja ta pozwala na wyeliminowanie dodatkowych studzienek rewizyjnych na dopływie lub odpływie z bioreaktora.

W przypadku utrudnionej możliwości dojazdu wozu asenizacyjnego do bioreaktora oraz z powodu braku na terenie gminy zbiorczej oczyszczalni ścieków, która może przyjąć osad z przydomowej oczyszczalni ścieków, wymaga się aby oczyszczalnie miały możliwość usuwania osadu nadmiernego bez konieczności dojazdu wozu asenizacyjnego. Zaleca się rozwiązanie technologiczne w postaci worka osuszającego lub systemu porównywalnego. Powyższa opcja usuwania osadu nadmiernego bez konieczności dojazdu wozu asenizacyjnego musi być potwierdzona w załączonych do oferty  dokumentach oraz DTR Producenta.

Osad nadmierny usuwany zgodnie z DTR Producenta nie częściej niż 2 razy do roku.

Parametry oczyszczalni:

- monolityczny zbiornik ze stali nierdzewnej, poliestrowy lub równoważny z żywic, PEHD wykonany metodą rozdmuchu lub rotomuldingu,

- komora czynna ( wyposażona w zanurzone złoże biologiczne);

- osadnik wtórny ( wyposażony w filtr grzebieniowy);

- przyłącze wlotu surowego ścieku DN 160/110 mm;

- wylot ścieku oczyszczonego DN 110 mm;

- dyfuzor napowietrzający o średnicy zewnętrznej DN 20 mm;

- dmuchawa membranowa o mocy od 60 W (typ A) lub 80 W (typ B), pracująca w trybie ciągłym, montowana w budynku lub skrzynce elektrycznej przy oczyszczalni zabezpieczona przed osobami trzecimi;

- gwarancja producenta na min. 15 lat.

W związku z występowaniem dwa razy w ciągu dnia dużego jednostkowego zrzutu ścieków do oczyszczalni, które mogą spowodować wymywanie osadu, zachwianie równowagi biologicznej, a także zanieczyszczenie odbiorników ścieków oczyszczonych, wymaga się zastosowania urządzeń z minimalną wydajnością dobową i godzinową nie mniejszą niż:

| Typ | Wydajność min. dobowa | Wydajność min. godzinowa |
| --- | --- | --- |
| Typ A | 0,80m3/d | 0,28 m3/h |
| Typ B | 1,44m3/d | 0,38 m3/h |
| Typ C | 2,52m3/d | 0,8 m3/h |

Tabela 1 Minimalne parametry techniczne oczyszczalni.

Bezwzględnym warunkiem dopuszczającym oczyszczalnię do zastosowania jest zachowanie minimalnych parametrów przepływów dobowych i godzinowych oraz wykazania, że oczyszczalnia posiada minimalne przepływy godzinowe zgodnie z wyżej zamieszczoną tabelą.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać udokumentowany co najmniej 15-letni okres gwarancji potwierdzony w DTR Producenta.

Nie dopuszcza się bioreaktorów oczyszczalni posiadających tą samą średnicę zbiornika i pokrywy z uwagi na negatywny wpływ na proces oczyszczania ścieków w okresie zimowym ujemnych temperatur oraz wpływ promieni UV obniżający trwałość materiału użytego do budowy zbiornika. Minimalna zasypka gruntu na zbiorniku musi wynosić 40 cm co zabezpieczy ściek przed nadmiernym schładzaniem w okresie niskich temperatur i ograniczy wpływ promieni UV na trwałość materiału użytego do wyrobu zbiornika.

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni ścieków będących prototypami lub nie sprawdzonych w użytkowaniu. Na potwierdzenie, że przydomowe oczyszczalnie ścieków

są sprawdzone w warunkach naturalnych Zamawiający wymaga załączenia do oferty referencji na ………. szt. przydomowych oczyszczalni ścieków proponowanych w zamówieniu publicznym zamontowanych w ostatnich trzech latach z potwierdzeniem, że

działają poprawnie.  List referencyjny musi dotyczyć jednego zadania.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w STWiORB. oraz pod warunkiem zastosowania urządzeń wykorzystujących połączoną technologię osadu czynnego i złoża biologicznego.

Udokumentowanie równoważności proponowanego rozwiązania technicznego leży po stronie Wykonawcy.

Parametry równoważności:

- Oczyszczalnia musi posiadać znak CE i zgodność z normą PN-EN 12566-3.

- Technologia pracy PBOŚ – niskoobciążony osad czynny ze złożem biologicznym.

- Zbiorniki bioreaktorów oczyszczalni muszę być monolityczne wykonane z PEHD metodą rozdmuch lub rotomuldingu, ze stali nierdzewnej lub z GRP.

- Korpus bioreaktora musi posiadać  kształt w postaci leja Imhoffa.

- Możliwość ustawienia wlotu ścieku surowego pod dowolnym kontem do wylotu ścieku oczyszczonego.

- Minimalna wytrzymałość zbiornika oczyszczalni na zgniatanie 55 kN/m2. Minimalna wytrzymałość hydrostatyczna 40 kN/m2. Powyższe parametry wytrzymałościowe dotyczą bioreaktora o najmniejszej przepustowości z typoszeregu.

- Wymagana opcja możliwości wyposażenia bioreaktora w worek do   odwadniania osadu lub zagęszczacz osadu.

- Proces technologiczny oczyszczania ścieków  musi odbywać się w pełni automatycznie bez zastosowania sterowników, zegarów regulujących i ręcznych rozdzielaczy powietrza.

- Najmniejsza minimalna wydajność godzinowa bioreaktora 0,28 m3/h dla przepustowości do 0,8 m3/d.

- Oczyszczalnia musi posiadać fabryczne uchwyty umożliwiające zakotwienie zbiornika w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych. . Możliwość kotwienia musi wynikać z DTR, instrukcji montażu producenta.

- Oczyszczalnia musi posiadać możliwość zagłębienia do 1,2 m.ppt licząc do górnej rzędnej rury wlotowej.

- Gwarancja min. 15 lat wynikająca z poświadczenia przez laboratorium notyfikowane.

- Częstotliwość wywozu osadu nie częściej niż dwa razy w roku.

- Oczyszczalnia musi posiadać w raportach z badań na skuteczność oczyszczania przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane parametry dotyczące azotu i fosforu.

Stopień oczyszczania ścieków w zaproponowanej oczyszczalni musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137 poz. 984).

  - Studnie chłonne

Studnie chłonne mogą być zastosowane do wprowadzania ścieków oczyszczonych

biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy różnica poziomu dna studni i poziomu wód gruntowych jest większa niż 1,5 m. Nie dopuszcza się wykonania studni chłonnych w gruntach o ograniczonej przepuszczalności.

Studnię należy zlokalizować w odległości minimum 2 m od granicy działki i 30 m od ujęcia wody pitnej (niezależnie czy jest zainwentaryzowane na mapach).

Konstrukcja studni chłonnej musi umożliwić wprowadzenie do gruntu całej objętości ścieków dopływających z oczyszczalni.

Bezwzględnie przed każdą studnią chłonną musi być zamontowana studzienka rozdzielcza, służąca do podglądu sprawności przepływu ścieku oczyszczonego.

Jako materiał filtracyjny, którym zasypywane będą studnie chłonne należy stosować tłuczeń i żwir płukany wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Minimalna frakcja zastosowanego kruszywa musi wynosić 20 – 40 mm. Dopuszcza się kruszywo łamane o frakcji 31,5 – 63 mm.

Żwiry i piaski nie powinny zawierać związków siarki większej niż 0,2 % masy w przeliczeniu na SO3, wg PN-B-06714-28.

Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach PN-B-10729 i PN-EN 476. Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B 40. Studnie chłonne należy wykonywać z kręgów o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m.

Dopuszcza się nadbudowę studni chłonnej wykonaną z PEHD, posiadającą konstrukcję umożliwiającą dołączenie nadstawki regulującej posadowienie w stosunku do poziomu gruntu.

Ścieki do studni chłonnej należy wprowadzić tak by trafiały na płytę zabezpieczającą przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Górna warstwa filtracyjna o wysokości, co najmniej 1 m powinna być wykonana z kruszywa płukanego o granulacji 20 – 40 mm, natomiast dolna  warstwa odsączająca z drobnego żwiru o minimalnej frakcji 8 – 16 mm. Wysokość dolnej warstwy nie powinna być mniejsza niż 1,0 m. W obudowie studni, na całej wysokości właściwej warstwy filtracyjnej, należy wykonać otwory o średnicy 20 - 30 mm, służące do odprowadzania ścieków przefiltrowanych. Przestrzeń pomiędzy studnią i ścianą wykopu należy wypełnić do wysokości 1,0 m takim samym materiałem, z jakiego została wykonana właściwa warstwa filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu warstwę tę należy przykryć geowłókniną.

  - Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający może być zastosowany jako sposób odprowadzenia ścieków

oczyszczonych biologicznie.

Drenaż nie będzie traktowany jako urządzenie do doczyszczania ścieków a jedynie odprowadzenia.

Jakość ścieków oczyszczonych kontrolowana będzie przed wprowadzeniem do drenażu.

Optymalna głębokość posadowienia drenażu 50 - 80 cm p.p.t. Szerokość rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenażu  0,5 - 1%.

Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu  20 - 40 mm lub drobnego tłucznia drogowego. Ze względu na ryzyko kolmatacji i słabe przewietrzanie warstwy, nie należy stosować pospółki.

Grubość warstwy min. 50 cm,  szerokości 50 cm.

Obsypka rurociągu winna być wykonana z kruszywa płukanego o frakcji  20 - 40 mm. Obsypkę należy przykryć geowłókniną na całej szerokości. Drenaż zasypuje się do poziomu terenu. gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem.

Warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania drenażu jest zapewnienie

przewietrzania łoża filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji Dn 100 mm (wywiewki na końcach rur drenażowych).

Dopuszcza się wyłącznie rury drenarskie modułowe ze zmienną długością nacieńcia rowka.

Każda nitka drenażu musi być zakończona wywiewką napowietrzającą zakończoną grzybkiem wentylacyjnym lub spięta w studzienkę zbiorczą.

  - Tunele filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polipropylenu wykonane w technologii wtryskowej. Zastosowanie urządzeń równoważnych nie może zmieniać pola powierzchni infiltracji. Na ścianach bocznych powinny posiadać ożebrowania wzmacniające konstrukcję. Ściany boczne komory powinny posiadać szczeliny poprzeczne, które mają za zadanie dostarczenia powietrza do komory. Po połączeniu z deklami na początku i końcu tworzą tunel filtracyjny. Długość pojedynczej komory to 1350 mm (po zamontowaniu długość robocza to 1220 mm), szerokość 560 mm, wysokość 300 mm a pojemność 123 litry. Komory filtracyjne służą do rozsączania ścieków oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem) lub doczyszczania ścieków  (w oczyszczalni z drenażem rozsączającym).

Konstrukcja tuneli pozwala na uzyskanie dodatkowej retencji buforowej. Tunel musi być ułożony na warstwie odsączającej z kruszywa płukanego granulacji 20 – 40 mm. o miąższości min. 20 cm. Przestrzeń pomiędzy tunelem a szerokością wykopu ( min. 60 cm.) należy wypełnić kruszywem płukanym 20 – 40 mm do górnej krawędzi tuneli. Warstwę należy przykryć geowłókniną a wykop uzupełnić gruntem rodzimym.

Tunele filtracyjne muszą posiadać Aprobatę Techniczną uwzględniającą, że produkt ten jest do wykorzystania w systemach oczyszczania ścieków, która powinna być dołączona do oferty przetargowej.

  - Materiały na podsypkę rurociągu

Materiałem stosowanym na podsypkę  powinien być  piasek drobno lub  średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-EN ISO 14688.

Grubość  podsypki: 20 cm

  - Materiały na obsypkę  rurociągu

Obsypka rur musi być  wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu  posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić  min. 20cm. Należy wykonać  ją  materiałem identycznym co podsypkę.

Wymagany stopień  zagęszczenia wg obowiązujących norm. Zasypkę  należy wykonać  w sposób zależny od wymagań  struktury nad rurociągiem, może ona być  wykonana gruntem rodzimym.

Zarówno podsypka jak i osypka może być wykonana z materiałów pochodzących z wykopów pod warunkiem zatwierdzeniach ich przez Inspektora Nadzoru.

  - Beton

Beton użyty  do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07.

  - Materiały elektryczne

Budowa przyłącza kablowego YkY min 3 x 2,5 mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni  ścieków oraz oczyszczalni.

- SPRZĘT

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia:

- koparko – ładowarki,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyładowcze,

- szpadle, łopaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i właściwości wykonywanych robót montażowych jak i  zagrożenia  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Wykorzystywany sprzęt powinien być utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

  - Transport  rur, kształtek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny być transportowane w fabrycznie pakowanych wiązkach na  samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Wysokość  składowania rur nie może przekroczyć 2 m. Należy chronić rury przed uszkodzeniami  pochodzącymi od podłoża na którym są przewożone. Końce rur powinny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odbywać się w temperaturze powietrza od – 5 do + 30º C. Zaleca się szczególną ostrożność przy przewozie rur poniżej 0º C, gdyż ujemna temperatura  obniża odporność mechaniczną.

Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie są ładunkiem o dużym

gabarycie i należy transportować je zgodnie z DTR producenta.

  - Transport  kruszyw i piasku

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samoładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.

  - Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej należy używać środków  transportu do tego przeznaczonych, które nie spowoduje segregacji składników ( rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczania mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi.

  - Transport urządzeń technologicznych

Zbiorniki  oczyszczalni oraz przepompowni transportowane są w całości samochodami skrzyniowymi.  Załadunek i rozładunek należy przeprowadzać ręcznie zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni ładunkowej  samochodu, przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie za pomocą wózków samojezdnych, koparko-ładowarek.  Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru  przewożonych wyrobów.

Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne

przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

  - Składowanie

- Rury należy składować na gładkiej powierzchni wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i odkrytych końcówek rur.

- Składowisko powinno być  zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem  promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczającej 40º.

- Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta  i dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

- Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je  zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

- Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym.

- Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopów.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.

Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B-10736.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanały ścieków surowych i oczyszczonych  o szer. 0,6 m w gruntach  kategorii III – IV należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,6 m3, w przypadku zwartej zabudowy – ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą o grubości 10 cm piasku.

Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym w ten sposób, że  ostatnią wierzchnią warstwą będzie ziemia urodzajna.

b)  Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o szerokości łyżki 0,6 cm. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod drenaż rozsączajacy należy wykonać mechanicznie z zachowaniem segregacji urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcją montażu producenta urządzeń.

  - Roboty montażowe

- Montaż rurociągów

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych z pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na odsłonięty  koniec poprzedniej.

Należy pamiętać aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystąpieniem do wykonania obsypki należy sprawdzić czy rury całą dolną powierzchnią przylegają do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z wartościami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

UWAGA: Wszelkie zmiany kierunku rurociągów kanalizacji o odchyłce powyżej 30st. muszą być wykonane poprzez studzienki inspekcyjne PVC 315 lub PVC 425.

UWAGA: Przejścia pod przejazdami musza być prowadzone w rurach osłonowych stalowych lub z PVC.

- Montaż oczyszczalni

Zbiorniki powinny być zamontowane zgodnie z wytycznymi Producenta zawartymi w DTR.

- Montaż kabli podziemnych

Kable energetyczne zaleca się prowadzić w wykopach wykonanych wcześniej pod rury kanalizacyjne. Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm i oznaczyć niebieską folią o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Skrzyżowanie kabla elektrycznego z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią należy wykonać w rurze osłonowej PVC Ø50.

- Montaż systemu rozsączania

-- Głębokość posadowienia drenażu minimum 70 cm p.p.t. Szerokość rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenażu około 0,5 %. Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu min. 20 - 40 mm lub drobnego tłucznia drogowego. Ze względu na ryzyko kolmatacji i słabe przewietrzanie warstwy, nie należy stosować pospółki. Grubość warstwy min. 40 cm i szerokości 50 cm.

Obsypka rurociągu winna być wykonana z kruszywa płukanego o frakcji min. 20 - 40 mm. Obsypkę należy przykryć geowłókniną na całej szerokości obsypki. Drenaż zasypuje się do poziomu terenu. gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem

-- Jako materiał filtracyjny, którym zasypywane będą studnie chłonne należy stosować tłuczeń i żwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480.

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić, co najmniej 8 m/dobę, wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny zawierać związków siarki większej niż 0,2 % masy w przeliczeniu na SO3, wg PN-B-06714-28. Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach PN-B-10729 i PN-EN 476. Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B 40. Studnie chłonne należy wykonywać z kręgów o średnicy nie mniejszej niż 1,0 m. Dopuszcza  się zastosowanie materiałów z tworzyw sztucznych.

Ścieki do studni chłonnej należy wprowadzić tak by trafiały na płytę zabezpieczającą przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Górna warstwa filtracyjna o wysokości, co najmniej 0,5 m powinna być wykonana z żwiru grubego lub tłucznia, natomiast dolna, właściwa warstwa filtracyjna z grubego żwiru. Wysokość dolnej warstwy nie powinna być mniejsza niż 1,0 m. W obudowie studni, na całej wysokości właściwej warstwy filtracyjnej, należy wykonać otwory o średnicy 20 - 30 mm, służące do odprowadzania ścieków przefiltrowanych. Przestrzeń pomiędzy studnią i ścianą wykopu należy wypełnić do wysokości 1,0 m takim samym materiałem, z jakiego została wykonana właściwa warstwa filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu warstwę tę należy przykryć geowłókniną.

- Montaż zasilania elektrycznego przepompowni i oczyszczalni ścieków

Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowni ścieków wykonać oddzielnym obwodem  elektrycznym w ramach obecnego przydziału mocy. Kabel zasilania YKY 3x2,5 mm dołączyć do tablicy bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym lub gospodarczym. Zasilanie to powinno być wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy oraz ochronnik przepięciowy B+C. Punkt rozdziału z systemu TNC na TNS w miejscu montażu zabezpieczenia różnicowo-prądowego należy uziemić. Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się odstąpienie od wykonania zabezpieczeń przy budynkach, które posiadają już zabezpieczenie. Po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach objętych projektem i wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia poszczególnych urządzeń elektrycznych i zewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oczyszczalnia musi posiadać system sygnalizacyjny informujący o zaniku zasilania elektrycznego. Sygnalizator wizualny musi być umieszczony w miejscu widocznym. Dopuszcza się zastosowanie sygnalizatora akustycznego lub świetlnego.

Dane energetyczne:

- napięcie zasilania 1~230V,

- moc dmuchawy min. 60W - max. 120W,

- moc pompy do ścieków oczyszczonych 750W,

- moc pompy do ścieków oczyszczonych 250W – 400W,

- moc przyłączeniowa 60W (dmuchawa).

- min. moc przyłączeniowa 810W (dmuchawa + przepompownia ścieków surowych),

- max. moc przyłączeniowa 870W (dmuchawa + przepompownia ścieków surowych),

Instalacja elektryczna zasilania oczyszczalni i przepompowni ścieków musi być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz przeciw przepięciowym. Zabezpieczenia powinny być zamontowane na budynku użytkownika w obudowie zapewniającej stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi nie mniejszy niż IP55 oraz ochronę przed promieniowaniem UV.

Szafa sterownicza musi być wolnostojąca osadzona trwale na gruncie, zapewniać

stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi nie mniejszy niż IP55 oraz ochronę przed promieniowaniem UV. Dno szafy musi być pełne i szczelne, oddzielać część fundamentową od montażowej. Wszystkie przewody połączeniowe wewnątrz szafy sterowniczej muszą mieć zaprasowane końce za pomocą odpowiednich tulejek.

Szafa sterownicza powinna posiadać główny wyłącznik zasilania, urządzenie sygnalizujące awarię.  Dopuszcza się sygnalizację alarmową akustyczną lub świetlną.

Silniki pomp ściekowych oraz dmuchawa musi być zabezpieczona przed zwarciem i przeciążeniem elektrycznym.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone  materiały spełniają wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

b)  Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót ,które należy wykonać

obejmując następujący okres:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

- Sprawdzenie prawidłowości posadowienia kanałów ściekowych,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów ściekowych,

- Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją

projektową i specyfikacja techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

c) Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje :

- Oględziny zewnętrzne przy uporządkowaniu terenu,

- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń,

- Sprawdzenie dokumentów budowy,

- Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów.

- ODBIÓR ROBÓT

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi, płyty denne pod zbiornik, rurociągi i kable układane w wykopach, itp.

b) Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją kontraktu.

Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:

- inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie

wykonywania robót,

- protokoły odbiorów częściowych,

- wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy,

- badania jakości ścieków z minimum 10% wszystkich lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i          zamontowanych urządzeń.

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję, w skład

której wchodzą przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy.

- UWAGI KOŃCOWE

Wprowadza się zasadę iż Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia do dnia odbioru końcowego. Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi.

- WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Do oferty należy dołączyć:

- Deklarację Właściwości Użytkowych wystawioną przez producenta PBOŚ zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 z późniejszymi zmianami oraz udokumentowane oznakowanie CE.

- Pełne  raporty z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane ze wszystkimi załącznikami:

- badanie wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy,

- badanie wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową  obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009,

- badanie efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina oraz azot i fosfor. W badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3+A1:2009 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu),

- badanie trwałości materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3+A1:2009 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawione przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez laboratorium akredytowane lub przez osobę prywatną, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 muszą być wykonane wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską.

Zamawiający nie dopuszcza utajniania części lub wszystkich raportów z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane. Są to dokumenty ogólnie udostępniane przez producentów i nie zawierające treści mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Gwarancję producenta na bioreaktor oczyszczalni (min. 15 lat) parafowaną przez laboratorium notyfikowane wykonujące badania PBOŚ.

- Referencje wystawione przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego na …… szt. przydomowych oczyszczalni ścieków proponowanych w zamówieniu publicznym zamontowanych w ostatnich trzech latach z potwierdzeniem, że działają poprawnie.  List referencyjny wystawiony przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego musi dotyczyć jednego zadania.

- Certyfikat ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważny np. EMAS wystawiony przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

- Rysunki, opisy proponowanych przez Wykonawcę PBOŚ.

- Dokumenty potwierdzające minimalną wytrzymałość zbiornika bioreaktora oczyszczalni na zgniatanie 55 kN/m2  oraz minimalną wytrzymałość hydrostatyczną 40 kN/m2. Powyższe parametry wytrzymałościowe dotyczą bioreaktora o najmniejszej przepustowości z typoszeregu. Wymagane wyżej  parametry wytrzymałościowe zbiornika bioreaktora muszą wynikać z raportu z badań wykonanego przez notyfikowane laboratorium.

- Instrukcję montażu PBOŚ lub DTR wystawioną przez producenta, parafowaną na każdej stronie przez laboratorium notyfikowane. Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty instrukcji montażu PBOŚ parafowanej przez producenta urządzeń na każdej stronie oraz oświadczenie na piśmie producenta, że w/w dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi do laboratorium z oczyszczalnią ścieków do przeprowadzenia procedury badawczej zgodnie z załącznikiem B normy.

- Dokument potwierdzający, że zbiorniki mogą być zagłębione na 1,2 m.p.p.t. licząc od powierzchni gruntu do rzędnej rury wlotu ścieku surowego zgodnie z pkt.8.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do laboratorium notyfikowanego o udostępnienie kopii dokumentów złożonych przez producenta PBOŚ do procedury badawczej zgodności z normą PN-EN 12566-3 w celu potwierdzenia autentyczności złożonych załączników.