Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa drukarek 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz zestawów nagłaśniających

do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka w ramach projektu

„Wymarzone przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia Minimalne parametry techniczne | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw nagłaśniający | moc: 120 W RMS (80W RMS na baterii) wzmacniacz klasy D pasmo przenoszenia: 55Hz - 20kHz wejścia: 2 x XLR.TRS, stereo RCA, Aux In wbudowany bezprzewodowy system mikrofonowy z mikrofonem ręcznym w zestawie przesyłanie dźwięku poprzez Bluetooth wbudowany odtwarzacz MP3 USB/SD korekcja: niskie i wysokie pasmo efekt Reverb wskaźnik poziomu naładowania baterii 12-godzinny czas pracy na baterii zabezpieczenie baterii kolumna dwudrożna głośniki: woofer 10" + 1" głośnik wysokotonowy stalowy grill duże kółka rączka teleskopowa z blokadą schowek na mikrofon i akcesoria możliwość montażu na standardowym statywie gwarancja 24 miesiące | 4 zestawy po 1 sztuce dla każdej ze szkół wskazanych poniżej |
| 2. | Drukarka 3D | technologia druku fused filament fabrication (fff) opcja wznawiania wydruku w sytuacji wyłączenia się drukarki w skutek utraty energii obszar roboczy 200 x 200 x 190 mm rodzaj filamentów pla/ abs/ tough pla otwarty system filamentów, kompatybilny z filamentami innych producentów średnica filamentu 1.75mm średnica głowicy drukującej 0.4 mm liczba głowic jedna – wymienna zamykana obudowa powierzchnia stołu roboczego aluminiowa, platforma podgrzewana automatyczna kalibracja platformy roboczej dokładność pozycjonowania osi xy 12,5 mikrona dokładność pozycjonowania osi z 0,4 mikron interfejsy usb 2.0 , wi-fi oprogramowanie dedykowane do obsługi format plików .stl, xyz format (.3w), g-code, .3mf zawiera aplikację z bezpłatnymi modelami 3d wyposażona w skaner 3d wymiar skanowania: 15 x15 cm dokładność skanowanego obiektu minimum 0.25 mm (250 mikronów) funkcja umożliwiająca automatyczne uzupełnienie nieukończonego obrazu obiektu funkcja pozwalająca na skanowanie modeli pod wieloma kątami i połączenia ich w jeden obraz w pełni edytowalne pliki skanowania. język polski gwarancja 24 miesiące | 4 sztuki po 1 sztuce dla każdej ze szkół wskazanych poniżej |
| 3. | Zestaw materiałów eksploatacyjnych | Zapas materiałów drukarskich (nietoksycznego filamentu) PLA wytrzymałych i odpornych na czynniki zewnętrzne o średnicy 1.75 mm nawiniętych na szpulę dedykowanych do zamawianej drukarki 6 kg. Wymagane kolory: biały, czarny, żółty, zielony, niebieski, czerwony Podkładka na stół roboczy do ułatwiania wydruku gwarancja 6 miesięcy | 8 zestawów po 2 zestawy dla każdej ze szkół wskazanych poniżej |

- W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia do:

- Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka;

- Szkoły Podstawowej w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity;

- Szkoły Podstawowej w Nożynie, Nożyno 40, 77-115 Nożyno;

- Szkoły Podstawowej w Jasieniu, Jasień, 77-122 Jasień.