Załącznik nr 9

Wykaz materiałów do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa 
z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka:

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość |
|  | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm | szt. | 200 |
|  | Cegła budowlana pełna koloru czerwonego o wymiarach 250 x 120x65 mm | szt. | 766 |
|  | Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 12x24x59 cm | szt. | 72 |
|  | Pustak betonowy pełny o wymiarach 24x25x39 cm | szt. | 187 |
|  | Wapno , worek 30 kg | szt. | 2 |
|  | Styropian Fasadowy o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,040 W/(mk) | m³ | 3 |
|  | Styropian Fasadowy o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,040 W/(mk)- | m³ | 0,90 |
|  | Płyty styroduru grubości 2 cm | m³ | 3,20 |
|  | Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych , opakowanie worek 25 kg | szt. | 7 |
|  | Siatka elewacyjna z włókna szklanego o gramaturze 145g | m² | 100 |
|  | Dyble plastikowe "z grzybkami" kołek do styropianu o wymiarach 10x260 mm | Szt. | 300 |
|  | Dyble plastikowe "z grzybkami" kołek do styropianu o wymiarach 10x160 mm | Szt. | 50 |
|  | Zaślepka styropianowe o średnicy 67 mm koloru jak styropian fasadowy | szt. | 270 |
|  | Frez do styropianu o średnicy 67 mm | Szt. | 1 |
|  | Listwa okapnikowa z PCV z siatką o długości 3mb | Szt. | 50 |
|  | Grunt elewacyjny z piaskiem kwarcowym pod tynk silikatowo – silikonowy występujący w pozycji 15,opakowanie 16kg | Opk. | 7 |
|  | Tynk strukturalny Silikatowo – Silikonowy o grubości 2 mm i o bazie białej. opakowanie 25 kg | opk | 64 |
|  | Dysperbit DN Hydroizolacja opakowanie 10 kg Izolacyjna masa dyspercyjna | Szt. | 9 |
|  | Płyty styropianowe EPS 100 grubości 10 cm | m³ | 7,2 |
|  | Elastyczna dwuskładnikowa hydroizolacyjna masa bitumiczna, opakowanie 30 kg | opak | 20 |
|  | Grunt pod farbę silikatowo – silikonową, | kg | 152 |
|  | Elewacyjna farba Silikonowa | l | 15 |
|  | Folia malarska gruba 4x5 m | szt. | 5 |
|  | Nadproża strunobetonowe SBN 120/120 mm i długości 1,50 m | Szt. | 6 |
|  | Styropapa EPS- 100 grubości 20 cm jednostronnie laminowana | m2 | 8,8 |
|  | Blacha powlekana płaska koloru grafitowego o wymiarach 125x200 cm do obróbek dekarskich | szt. | 2 |
|  | Rura spustowa stalowa obustronnie powlekana koloru grafitowego, o średnicy 120 mm | mb | 24 |
| Hydraulika |
|  | Obejma do rur z uszczelką 1 Cal (PCV 32 mm) wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 30 |
|  | Obejma do rur z uszczelką 5/4 Cala (zakres od 41-46 mm) wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 60 |
|  | Obejma do rur z uszczelką 3/8 Cala (zakres od 15-18 mm) wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 60 |
|  | Obejma do rur z uszczelką 1/2 Cala (zakres od 20-25 mm) wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 60 |
|  | Obejma do rur z uszczelką 3/4 Cala (zakres od 25-30 mm) wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 60 |
|  | Grzejnik stalowe dwupłytowe obudowane osłonami bocznymi, a u góry przykryte osłoną typu grill o wysokości 600 mm i długości 1200 mm i głębokości 102 mm Purmo 22CV/100/0,6 wyposażone w cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika oraz dwa dolne z gwintem wewnętrznym GZ 1/2" i w głowicę termostatyczną ,malowany proszkowo kolor biały – Rall 9016 Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa. Maksymalna temperatura robocza: 110 st. C. W komplecie: zestaw montażowy, korek i odpowietrznik. Moc grzewcza – od 1635W (75/65/20°C) | Szt. | 9 |
|  | Grzejnik stalowe dwupłytowe obudowane osłonami bocznymi, a u góry przykryte osłoną typu grill o wysokości 600 mm i długości 1000 mm i grubości 102 mm Purmo 22 CV/100/0,6 cm , wyposażone są w cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika oraz dwa dolne z gwintem wewnętrznym GZ 1/2" i w głowicę termostatyczną Gruntowany, fosfatowany i malowany proszkowo kolor biały Rall 9016 Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa. Maksymalna temperatura robocza: 110 st. C. W komplecie: zestaw montażowy, korek i odpowietrznik. Moc grzewcza – od 1635W (75/65/20°C) | Szt. | 8 |
|  | Grzejnik stalowe jednopłytowe obudowane osłonami bocznymi, a u góry przykryte osłoną typu grill Purmo 11CV/100/0,6 , wyposażone w cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika oraz dwa dolne z gwintem wewnętrznym GZ 1/2" " i w głowicę termostatyczną i zaworem temoregulacyjnym gruntowany, fosfatowany i malowany proszkowo kolor biały Rall 9016 Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa. Maksymalna temperatura robocza: 110 st. C. W komplecie: zestaw montażowy, korek i odpowietrznik. Moc grzewcza – od 625 W (75/65/20°C) | Szt. | 4 |
|  | Grzejnik stalowe łazienkowe drabinkowy kolor antracyt o wysokości do 1200 mm i szerokości 600 mm o mocy cieplnej do 730 W, podłączenie dolne. | Szt. | 7 |
|  | Moduł Grzejnikowy do grzejników – Kątowy W komplecie: 1)złączki do Alu/ Pexa 16 x ¾” – 2 sztuki 2)nyple ¾”x½” z ringiem – 2 sztuki 3) uszczelki - 2 sztuki wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 21 |
|  | Zawór odpowietrzający automatyczny z gwintem zewnętrznym ½ cala wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 28 |
|  | Rura Wielowarstwowa PEX ALU PEX o średnicy zewnętrznej 16 mm i grubości ścianki 2 mm ciśnienie max. 10 bar , temp. Max. 95 | mb | 100 |
|  | Rura Wielowarstwowa PEX ALU PEX o średnicy zewnętrznej 20 mm i grubości ścianki 2 mm ciśnienie max. 10 bar , temp. Max. 95 | mb | 420 |
|  | Rura Wielowarstwowa PEX ALU PEX o średnicy zewnętrznej 25 mm i grubości ścianki 2,5 mm ciśnienie max. 10 bar , temp. Max. 95 | mb | 120 |
|  | Rura Wielowarstwowa PEX ALU PEX o średnicy zewnętrznej 32 mm i grubości ścianki 3,0 mm ciśnienie max. 10 bar , temp. Max. 95 | mb | 120 |
|  | Rura Wielowarstwowa PEX ALU PEX o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki 3,5 mm Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. pracy 95 ºC | mb | 70 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 16x16 mm – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 40 |
|  | Kalibrator rozwiertak do Rur Pex 16 Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 2 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 16mm x 1/2″ z Gwintem wewnętrznym – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Kolano zaprasowywane PEX 16x16 mm – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 70 |
|  | Kolano zaprasowywane z wieszakiem PEX 16 mm x1/2 cala z gwintem wewnętrznym – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 70 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 16mm x 1/2″ z Gwintem zewnętrznym – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 50 |
|  | Trójnik zaciskowy PEX 16x16x16 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 40 |
|  | Kalibrator rozwiertak do Rur Pex 20 mm Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 2 |
|  | Trójnik zaciskowy PEX 20x20x20 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Trójnik zaciskowy PEX 20x20x16 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Redukcja zaciskowa PEX 20x16 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 30 |
|  | Kolano zaprasowywane PEX 20x20 mm – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | szt | 50 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 20mm x 1/2″ z Gwintem zewnętrznym – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 50 |
|  | Kalibrator rozwiertak do Rur Pex 25 mm Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 1 |
|  | Kolano zaprasowywane PEX 25x25 mm – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. Temp. Pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 50 |
|  | Trójnik zaciskowy PEX 25x25x25 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 25x25 mm – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Redukcja zaciskowa PEX 25x20 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Trójnik zaciskowy PEX 25x20x25 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 25 mm x 3/4″ z Gwintem zewnętrznym – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Kolano zaprasowywane PEX 32x32 mm – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. Temp. Pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 10 |
|  | Trójnik zaciskowy PEX 32x32x32 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 10 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 32x32 mm – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 10 |
|  | Trójnik zaciskowy PEX 32x25x32 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 5 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 32 mm x 1″ z Gwintem zewnętrznym – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 32 mm x 1″ z Gwintem wewnętrznym – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 10 |
|  | Kolano zaprasowywane PEX 40x40 mm – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. Temp. Pracy 95 ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 10 |
|  | Trójnik zaciskowy PEX 40x32x40 – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy 95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Nożyce do cięcia rur Pex, Pe , PP od średnicy 12 mm do 42 mm wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 1 |
|  | Komplet Rozdzielacz mosiężny wykonany z grubego mosiądzu 5 obwodowy. Zasilanie 1" , 5 obwodów zasilających i 5 obwodów powrotnych na 1/2" w skład którego wchodzą: 1).Zaworki 1/2 cala x 16 mm Alupex – 10 szt. (rączki czerwone 5 szt. i niebieskie 5 szt.), 2).Odpowietrzniki automatyczny - 2 sztuki, 3).Uchwyty do rozdzielacza - 2 szt. 4).Korki zaślepiające belki – 2 szt. 5).Szafka podtynkowa do rozdzielacza 5 obwodowego - 1 szt. o wymiarach: - Szerokość wnętrza : 435 mm - Szerokość ramki zewnętrznej : 480 mm - Wysokość : 575-665 mm - Regulowana - Głębokość : 110 - 175 mm - Regulowana Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 2 |
|  | Komplet Rozdzielacz mosiężny wykonany z grubego mosiądzu 4 obwodowy. Zasilanie 1" , 4 obwodów zasilających i 4 obwodów powrotnych na 1/2" w skład którego wchodzą: 1)Zaworki 1/2 cala x 16 mm Alupex – 8 szt. (rączki czerwone 4 szt. i niebieskie 4 szt.), 2)Odpowietrzniki automatyczny - 2 sztuki, 3)Uchwyty do rozdzielacza - 2 szt. 4)Korki zaślepiające belki – 2 szt. 5)Szafka podtynkowa do rozdzielacza 4 obwodowego - 1 szt. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, dodatkowo front szafki malowany proszkowo. Głębokość montażowa szafki i jej wysokość regulowane, a front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny o wymiarach: - Szerokość wnętrza : 335 mm - Szerokość ramki zewnętrznej : 380 mm - Wysokość : 575-665 mm - Regulowana - Głębokość : 110 - 175 mm - Regulowana | Szt. | 4 |
|  | Otulina izolacyjna o średnicy wewnętrznej 20 mm i grubości 6 mm koloru czerwonego 50 % i koloru niebieskiego 50% wykonana z Polietylenu w kręgu 10 m Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 80 |
|  | Otulina izolacyjna o średnicy wewnętrznej 16 mm i grubości 6 mm koloru niebieskiego 50% i czerwonego 50% wykonana z Polietylenu w kręgu 10 m Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 40 |
|  | Otulina izolacyjna o średnicy wewnętrznej 25 mm i grubości 6 mm koloru niebieskiego 50% i czerwonego 50% wykonana z Polietylenu w kręgu 10 m Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 8 |
|  | Taśma do klejenia otulin o wymiarach 48 mm x 50 mb , wodoodporna i zbrojona siatką Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 30 |
|  | Rura stalowa ze szwem o średnicy nominalnej 32 mm | mb | 6 |
|  | Elektryczny podgrzewacz do wody o pojemności V = 80 dm³ i o mocy 1,8 kW | Szt. | 7 |
|  | Zbiornik wyrównawczy otwarty o pojemności 30 L. , metalowy , malowany proszkowo koloru szarego posiadający trzy wyjścia o średnicy 1" GW (zasilanie, przelew, odpowietrzenie) wraz z uchwytami szt.2 wg. przedstawionego rysunku: | szt. | 1 |
|  | Zawór grzejnikowy 1/2 cala kątowy powrotny wykonany z mosiądzu pokrytego warstwą niklu. Wg. przedstawionego rysunku: | Szt. | 8 |
|  | Zawór grzejnikowy 1/2 cala kątowy powrotny wykonany z mosiądzu pokrytego warstwą niklu. wraz z głowicą termostatyczną komplet. Wg. przedstawionego rysunku:. . | Szt. | 8 |
|  | Zawór kulowy 3/4" z gwintem wewnętrznym z dławicą i rączką metalową Wg. przedstawionego rysunku: | szt | 10 |
|  | Zawór zwrotny 3/4 " wykonany z mosiądzu Wg. przedstawionego rysunku: | szt | 7 |
|  | Wodomierz 3/4" wraz ze śrubunkami po obu stronach Antymagnetyczny suchobieżny jednostrumieniowy do zimnej wody Typ : Q3 , 4 m3/h | szt | 7 |
|  | Nypel ocynk 3/4 cala | Szt. | 20 |
|  | Redukcja ocynkowana 1"x 3/4 " | Szt. | 20 |
|  | Zawór grzybkowy żeliwny calowy | Szt. | 8 |
|  | Szafka podtynkowa na 2 wodomierze wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 Drzwiczki otwierane na zawiasach wyposażone są w zamek monetowy lub otwierany kluczykiem patentowym. Wymiary szafki : Szerokość: 530 mm Wysokość 675 mm Głębokość 140 mm | Szt. | 8 |
|  | Zawór zwrotny 1¼" wykonany z mosiądzu Wg. przedstawionego rysunku: | Szt. | 1 |
|  | Wodomierz 1¼ " wraz ze śrubunkami po obu stronach Antymagnetyczny suchobieżny jednostrumieniowy do zimnej wody o przepływie Q= 10 m3/h | szt | 1 |
| ELEKTRYKA |
|  | Przewód LgY 50 mm2 koloru niebieskiego | mb | 20 |
|  | Przewód LgY 50 mm2 koloru zielonego | mb | 20 |
|  | Przewód LgY 50 mm2 czarno niebieski | mb | 60 |
|  | Przewód LgY 25 mm2 czarno brązowy | mb | 20 |
|  | Przewód LgY 16 mm2 koloru zielonego | mb | 20 |
|  | Przewód LgY 10 mm2 koloru zielonego | mb | 10 |
|  | Ogranicznik przepięć DEHN rentil TNS 255 – 1 kpl. 3 Fazowy | Szt. | 1 |
|  | DPX 125 4P 100A/0,3A-0,3s/U> | Szt. | 1 |
|  | FR 304 40A | Szt. | 1 |
|  | Rozłącznik 3xBi 63A | Szt. | 1 |
|  | Rozłącznik 3xBi 25A | Szt. | 1 |
|  | S301B6 | Szt. | 2 |
|  | S301B10 | Szt. | 1 |
|  | Wyłącznik różnicowo – prądowy 1 Fazowy B20/0,03 A | Szt. | 1 |
|  | Przewód HDGs 1x2x1,5 mm2 | mb | 40 |
|  | Przycisk P-Poż | Szt. | 2 |
|  | Tablice Licznikowe 3 – Fazowe (bez zabezpieczeń ) | Szt. | 8 |
|  | Wyłącznik 3 – Fazowy S303C25 | Szt. | 7 |
|  | Automat Schodowy | Szt. | 1 |
|  | Szyna uziemiająca | Szt. | 1 |
|  | Szyna łączeniowa 3 fazowa 16 mm2 - 1 m | Szt. | 1 |
|  | Szyna łączeniowa LZG1 5/50mm2 | Szt. | 1 |
|  | Przewód YDY 5x6mm2 | mb | 80 |
|  | Rura RL 50 | mb | 20 |
|  | Rozdzielnica 24 modułowa pt | Szt. | 8 |
|  | FR 63A 3P | Szt. | 7 |
|  | Wyłącznik różnicowo – prądowy 3 fazowy 25A/0,03 | Szt. | 14 |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 fazowy B16 | Szt. | 22 |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1 fazowy B10 | Szt. | 7 |
|  | Wyłącznik nadprądowy 3 fazowy 4P B16 | Szt. | 7 |
|  | Wskaźnik optyczny- kontrolny fazowy | Szt. | 7 |
|  | Słup zewnętrzny oświetleniowy h-4m | Szt. | 8 |
|  | Fundament pod słup oświetleniowy 4 metrowy | Szt. | 8 |
|  | Oprawa ZMO | Szt. | 8 |
|  | Żarówka LED 13 WAT | Szt. | 8 |
|  | Kabel YKY 3x4mm2 | mb | 200 |
|  | Folia niebieska ostrzegawcza | mb | 200 |
|  | Bednarka FeZn 25x4 mm | mb | 177 |
|  | Drut FeZn o średnicy 8 mm | mb | 90 |
|  | Uziom pionowy | Szt. | 6 |
|  | Złącze kontrolne drut – drut | Szt. | 13 |
|  | Złącze kontrolne bednarka - drut | Szt. | 6 |
|  | Złącze krzyżowe | Szt. | 10 |
|  | Uchwyty dachowe do drutu - przyklejane | Szt. | 50 |
|  | Przewód Antenowy | mb | 100 |
|  | Przewód Telefoniczny YnTKSYewk 2 x 2x 0,5 | mb | 100 |
|  | Przewód domofonowy 4x2x0,5 | mb | 150 |
|  | Zestaw domofonowy blok 7 - rodzinny | Kpl. | 1 |
|  | Rura RL o średnicy 18 mm | mb | 200 |
|  | Przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 | mb | 660 |
|  | Puszki PT Ø 60 mm głębokie do łączenia | Szt. | 100 |
|  | Dzwonek | Szt. | 7 |
|  | Łącznik 1- biegunowy p/t | Szt. | 28 |
|  | Łącznik 2 – biegunowy p/t | Szt. | 35 |
|  | Łącznik schodowy p/t | Szt. | 7 |
|  | Przycisk dzwonkowy p/t | Szt. | 15 |
|  | Lampy zewnętrzne z detektorem ruchu | Szt. | 3 |
|  | Lampy wewnętrzne z detektorem ruchu | Szt. | 2 |
|  | Oprawy wewnętrzne 1x60W | Szt. | 40 |
|  | Żarówki LED 13 WAT | Szt. | 50 |
|  | Przewód YDYp 5x2,5mm2 | mb | 80 |
|  | Przewód YDYp 3x2,5mm2 | mb | 410 |
|  | Gniazdo RJ 45 | Szt. | 7 |
|  | Gniazdo ze stykiem ochronnym 1 – fazowe | Szt. | 80 |
|  | Puszki PT do łączenia (głębokie) Ø 60 | Szt. | 100 |
|  | Gniazdo 3 – fazowe 5 stykowe 16A | Szt. | 7 |
|  | Gniazdo antenowe p/t | Szt. | 7 |
|  | Gniazdo telefoniczne p/t | Szt. | 7 |
|  | Gips budowlany | kg. | 300 |
|  | Taśma Aluminiowa 1 cm | kg. | 10 |
| II PRZETARG |
|  | Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją | szt | 14 |
|  | Kratki wentylacyjne blaszane 20x15cm | Szt. | 1 |
|  | Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe 750 ml | szt | 29 |
|  | Parapety z PCV kolor antracyt na okna 87 cm grubość parapetu 2 cm, wysokość frontu - 4 cm, szerokość 40 cm. wraz z kompletem zaślepek strona prawa, lewa | Szt. | 16 |
|  | Parapety z PCV kolor antracyt na okna 152 cm grubość parapetu 2 cm, wysokość frontu - 4 cm, szerokość 40 cm. wraz z kompletem zaślepek strona prawa, lewa | szt. | 1 |
|  | Preparat Gruntujący opakowanie 20 kg. | Szt. | 10 |
|  | Gładź szpachlowa gipsowa opakowanie 20 kg. | Szt. | 73 |
|  | Tynk maszynowy Gipsowy o uziarnieniu 1,2 mm opakowanie 30 kg. | Szt. | 35 |
|  | Samoprzylepna Taśma z włókna szklanego o szerokości 15 cm i długości 20 mb. | Szt. | 30 |
|  | Narożnik aluminiowy o wymiarach 0,40x30x30 mm i długości 2,5 mb | Szt. | 180 |
|  | Trójnik OC redukcyjny 1¼” ; 1”; 1” | Szt. | 14 |
|  | Zaślepka OC 1¼ | Szt. | 4 |
|  | Nypel OC 1¼ | Szt. | 14 |
|  | Zawór kulowy calowy ze śrubunkiem z motylkiem czerwonym. Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 7 |
|  | Zawór kulowy calowy ze śrubunkiem z motylkiem niebieskim. Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 7 |
|  | Zawór mieszający 3 drogowy 1¼Cala | Szt. | 1 |
|  | Złączka zaciskowa prosta PEX 32 mm x 1″ z Gwintem zewnętrznym – Max ciśnienie max. 10 bar , Max. temp. Pracy95ºC system pod szczęki zaciskowe typu ,,U’’ Wg. Przedstawionego rysunku: | Szt. | 30 |
|  | Rura miedziana CU o średnicy 35 mm grubość ścianki 1,5 mm i długości 2,5 mb | Szt. | 10 |
|  | Zawór bezpieczeństwa o średnicy dn 25 mm , 4,0 bara | Szt. | 1 |
|  | Kolano miedziane fi 35 mm dwukielichowe. Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Kolano miedziane o średnicy 35 mm jednokielichowe. Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 20 |
|  | Mufa miedziana o średnicy 35 mm. Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 30 |
|  | Trójnik miedziany o średnicy 35 mm. Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 10 |
|  | Złączka miedziana o średnicy 35 mm z gwintem zewnętrznym GZ 1¼ Cala do lutowania. Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 15 |
|  | Złączka miedziana z gwintem wewnętrznym GW o średnicy 35 mm x 1¼ Cala do lutowania twardego i miękkiego Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 15 |
|  | Łuk nyplowy miedziany 45 stopni o średnicy 35 mm do lutowania miękkiego. (jedno-kielichowy) Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 10 |
|  | Łuk mufowy miedziany 45 stopni o średnicy 35 mm do lutowania miękkiego. (dwu-kielichowy).Według przedstawionego rysunku: | Szt. | 10 |
|  | Łuk nyplowy miedziany 90 stopni o średnicy 35 mm do lutowania miękkiego. (jedno-kielichowy) Według przedstawionego rysunku: | szt | 5 |
|  | Łuk mufowy miedziany 90 stopni o średnicy 35 mm do lutowania. (dwu-kielichowy).Według przedstawionego rysunku: | szt. | 5 |
|  | Pasta z cyną do lutowania miękkiego z pędzlem opakowanie 250 gram. | Szt. | 10 |
|  | Cyna do lutowania miedzi lut miękki opakowanie 250 g. | Szt. | 10 |
|  | Pompa obiegowa3-stopniowa CO Elektroniczna o następujących Danych technicznych: Dane techniczne Silnik: jednofazowy z „mokrym” wirnikiem Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz Max ciśnienie robocze: 10 bar Temperatura medium: od 2ºC do 110ºC Temperatura otoczenia: max 40ºC Rodzaj ochrony: IP 42 Przyłącze: GZ 6/4” Długość: 180 mm Pobór prądu: 5-45W Max wydajność: 3300 L/h Wysokość podnoszenia: do 6m Pompa powinna posiadać następujące tryby pracy: AUTO - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania instalacji. Tryb domyślnie zalecany do pracy z klasyczną instalacją ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego. CP1 - wysoka nastawa z charakterystyką stałego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją ogrzewania podłogowego. CP2 - niska nastawa z charakterystyką stałego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją ogrzewania podłogowego. PP1 - wysoka nastawa z charakterystyką zmiennego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją c.o. jednorurową. PP2 - niska nastawa z charakterystyką zmiennego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją c.o. jednorurową. I, II, III - tryby ręczne do ustawienia trzech prędkości obrotowych, punkt pracy będzie znajdował się odpowiednia na krzywych I, II, III. Obniżenie nocne - pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na obniżenie nocne (minimalne zużycie energii), jeżeli czujnik temperatury wykryje obniżanie temperatury o co najmniej 0,1°C/min w czasie około 2 godzin spowoduje automatyczne przejście pompy w tryb pracy nocnej. W przypadku wzrostu temperatury o co najmniej 10°C pompa powróci do nastawionego trybu i wyłączy obniżenie nocne. | Szt. | 1 |
|  | Szmatka do czyszczenia miedzi. Czyścik. Według Przedstawionego rysunku: | Szt. | 50 |
|  | Zawór różnicowy z kulą – żeliwny 1¼” do centralnego ogrzewania. | Szt. | 1 |
|  | Zawór mosiężny z filtrem siatkowym 1¼” z gwintem wewnętrznym do centralnego Ogrzewania | Szt. | 1 |
|  | Zawór kulowy z dławicą 1¼” z gwintem wewnętrznym do centralnego Ogrzewania | Szt. | 1 |
|  | Trójnik OC 1¼” Według przedstawionego rysunku. | Szt. | 5 |
|  | Kolano OC 1¼” W/Z. Według przedstawionego rysunku. | Szt. | 5 |
|  | Nypel OC 1¼”. Według przedstawionego rysunku. | Szt. | 5 |
|  | Redukcja Ocynk 1¼” x 1” | Szt. | 6 |
|  | Rura OC 1¼” | mb | 6 |
|  | Zawór bezpieczeństwa 1” cal , 3 bary do centralnego ogrzewania, temp. Pracy: 0 – 110 ° | Szt. | 3 |
|  | Konopie pakuły len czesany opakowanie 100g. | Szt. | 5 |
|  | Uniwersalna pasta do uszczelniania wszelkiego rodzaju połączeń gwintowych w instalacjach gazowych, wodnych, i CO. Opakowanie 460g | Szt. | 5 |
|  | Kocioł CO o mocy 48 kW na eko-groszek , miał, pelet , ekogroszek +pelet , ekogroszek +owies o następującym wyposażeniu i parametrach: Kocioł CO z zasobnikiem od minimum 200 kg podstawowego paliwa „ekogroszku”. Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 – emisja spalin – klasa 5, sprawność kotła – klasa 5, Sprawność kotła min. 90% Wymiary czopucha 20x20 cm Pojemność wodna kotła od 155 dm3 Kocioł powinien posiadać kanał dymny na górze pieca. Wymiennik ciepła powinien być konstrukcją górno – kanałową poziomą i wykonany z atestowanej stali kotłowej o grubości 6-10 mm oraz pomalowany farbą koloru RAL 3000 Ślimakowy podajnik paliwa napędzany motoreduktorem z biegiem wstecznym oraz dodatkowo zabezpieczony przed cofaniem płomienia poprzez system gaszenia z zaworem podłączony do sieci wodociągowej, grubość ścianki ślimaka minimum 4 cm , granulacja spalanego paliwa do 32 mm, samoczyszczące się palenisko wykonane z żeliwa , boczny Wypych spalonego paliwa wentylator nadmuchowy o mocy 80 Wat, zasilanie 230V. regulator ciągu, niezbędna armatura pomiarowa (termometry oraz czujniki temp.). 8) skrzynka na popiół, narzędzia do obsługi, Sterownika przeznaczonego do sterowania pracą kotła CO który jest wyposażony w podajnik ślimakowy. Sterownik powinien obsługiwać podajnik , dmuchawę, pompę obiegową CO, pompę CWU oraz pompę cyrkulacyjną podłogową. Powinien posiadać następujące parametry i funkcje: Automatyczny dobór ilość paliwa oraz powietrza dla uzyskania temperatury zadanej na kotle (płynna modulacja) Interwałowy - ustawiany czas podawania, czas przerwy oraz siła nadmuchu kolorowy wyświetlacz LCD Steruje kotłami na paliwa stałe (miał, ekogroszek) Steruje pompami CO i CWU Steruje pracą podajnika paliwa oraz wentylatora (płynnie w zakresie 0-100%) Możliwość pracy z dowolnym uniwersalnym regulatorem pokojowym Wbudowany programator czasowy (tygodniowy) dla obwodu CO oraz CWU Wbudowany licznik zużycia paliwa Ochrona podajnika przed przegrzaniem Wbudowane zabezpieczenie temperaturowe kotła (STB) Wizualizacja działania układu na wyświetlaczu (widok parametrów - ruchome ikonki) Wykresy rejestrujące parametry spalania z ostatnich 12 godzin Zapis historii pracy kotła np. brak paliwa, wpisanie hasła instalatora, awaria czujnika Nieulotna pamięć ustawień Wyposażony w Automatyczną kontrolę dawki (Automatic Dose Control) która umożliwia spalanie różnych gatunków węgla bez konieczności zmiany nastaw podawania i nadmuchu. Funkcja sterowania przez Internet i GSM na dwa dowolne telefony które będą przesyłać następujące komunikaty: a) Awaria zasilania, Brak wody w CO, wysoka temperatura CO i CWU, Brak paliwa. Termostat pokojowy który posiada następujące parametry i funkcje: Zdalne sterowanie stanu kotła Oszczędność energii do 30% Nastawianie temperatury CO i CWU wyświetlacz LCD Steruje kotłami na paliwa stałe (miał, ekogroszek) Obsługa stref czasowych Informacje alarmowe: Awaria urządzenia, Awaria czujnika temperatury, Awaria czujnika ślimaka, Zbyt wysoka temperatura CO lub CWU, Brak paliwa. | Szt. | 1 |
|  | Folia polietylenowa 0,2 mm | m 2 | 818 |
|  | Płyty styropianowe EPS 100, gr. 5 cm | m2 | 200 |
|  | Płyty styropianowe EPS 100, gr. 2 cm | m2 | 200 |
|  | Płyty styropianowe EPS 100, gr. 10 cm | m2 | 200 |
|  | Wkład kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodporność 316 L o grubości 2 mm wymiarach 30x18 cm; w elementach 1,2 m | szt. | 1 |